Состояние атмосферного воздуха

По данным непрерывных измерений на автоматических станциях, установленных в Минске,  13 февраля и в первой половине дня 14 февраля максимальная концентрация азота диоксида в районе ул. Корженевского составляла 0,7 ПДК. Уровень загрязнения воздуха азота оксидом, углерода оксидом, серы диоксидом, бензолом и приземным озоном был значительно ниже нормативов качества.

Суточный ход концентраций загрязняющих веществ в районе

ул. Героев 120 Дивизии  13 – 14 февраля 2018 года

По данным непрерывных измерений, превышение норматива качества  в 1,1 раза по твердым частицам, фракции размером до 10 микрон отмечено в воздухе г. Брест (район ул. Северная). 13 февраля в первой половине дня наблюдался штиль, туман, во второй половине дня – слабый ветер скоростью 1-2 м/с, туман. В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями 13 февраля в 09.00 часов филиалом «Брестоблгидромет» природопользователям направлено предупреждение для регулирования выбросов загрязняющих веществ согласно утвержденной схеме.

Среднесуточные концентрации твердых частиц в воздухе Могилева (район пер. Крупской), Новополоцка и Гомеля в пределах 0,5-0,7 ПДК, Минска, Могилева (район пр. Шмидта) и в районе Мозырского промузла (д. Пеньки) – 0,2-0,4 ПДК.

Среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 2,5 микрон в воздухе Минска (район ул. Героев 120 Дивизии) и Жлобина (район ул. Пригородная) составляли 0,8 ПДК.

Среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон, 13 февраля 2018 года